## Slide 1
一体化仿真软件组周例会汇报
（第六十五期）
2025年2月25日

## Slide 2
汇报提纲
CONTENTS
一、团队建设
二、科学研究工作
三、本周工作计划

## Slide 3: 一、团队建设
组织王加浩博士关于《仿生流动控制及多物理场流体拓扑优化》主题交流；
邀请东北农业大学李岩教授作《风电机组叶片结冰及其防护》专题讲座；
完成了软件组《2025年度任务清单和任务书》评审，邀请孙博士进行了评审；
编写《风电机组团队超算算力使用情况说明》。

## Slide 4: 二、科学研究工作
环境模块：解决风模块求解相关函数矩阵时调用Csc稀疏矩阵库后，运算结果偏大的问题；解决风模块求解的协谱矩阵在调用Csc稀疏矩阵库后存在的乱序问题。
气动模块：编写从方向余弦矩阵中求解实时扭角的EulerExtract函数并调试通过；研究与多体模块间的载荷传递方法。
结构模块：研究Bladed steady calculation中各任务流程序的实现方式；按任务清单梳理结构模块的工作及时间节点；依据Windio完成风电机组模型文件中风轮、机舱、塔筒的Rust结构体定义。完成多体动力学模块机组偏航自由度代码debug，更新git仓库代码；验证多体向气动传递的叶片变形量、叶素单元方向正确性，推进多体与气动双向耦合。

## Slide 5: 二、科学研究工作
水动模块：完成基于HERO数据结构规范的HydroSim求解器的代码调试；完成新版本HydroSim求解器与已确认版本的对比测试；完成赛昉星光Vision five2 开发板Debian Linux操作系统的部署。进行势流求解器求解子模块中速度势求解函数的调试，使用prony分解函数将有限水深格林函数近似为指数函数之和；进行势流求解器后处理模块中浮体激励力和水动力系数的计算与输出等功能开发。
集成模块：验证通过yaml-cpp库生成紧凑型yaml文件；界面添加Ribbon第三方控件库；根据新的软件架构调整软件多语言支持功能；优化风机建模-轮毂的界面参数设置。

## Slide 6: 三、下周工作计划
环境模块：优化在稀疏矩阵下重构的风模块代码，评估其最大输入网格数。
气动模块：继续调试多体模块间的载荷传递函数。
结构模块：继续编写完善结构模块Rust程序；继续调研风电机组多体动力学研究进展及理论学习；细化2025年多体动力学部分任务进展；推进多体与气动双向耦合。
水动模块：调试赛昉星光Vision five2 开发板OpenEuler操作系统的部署；学习调研Morison模块的基础理论；细化2025年水动力学模块任务节点规划。继续进行势流求解器后处理模块中激励力和水动力系数的计算与输出等功能开发；继续进行势流求解器求解子模块中速度势求解函数的调试，增加GMRES方法求解线性系统；调研速度势求解过程中因浮体网格数过多而引起的程序崩溃问题。
集成模块：继续并完成仿真软件Ribbon第三方控件库的添加。继续优化风机建模-轮毂的界面参数设置。

## Slide 7
谢谢
汇 报 完 毕